SIKKERHEDSDATABLAD

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden |
| --- |
|  | 1.1. Produktidentifikator |
|  |  | Handelsnavn |
|  |  |  | Opvaskepulver med klor |
|  |  | Produkt nr. |
|  |  |  | - |
|  |  | REACH registreringsnummer |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  | 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes |
|  |  | Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Koncentreret, professionel kvalitet Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). (PC35) Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. (PROC 1) Fremstilling af fødevarer (SU 4) |
|  |  | Anvendelser der frarådes |
|  |  |  | - |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16. |
|  | 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet |
|  |  | Firmanavn og adresse |
|  |  |  | Iduna A/S Blokken 25 DK - 3460 Birkerød tlf: +45 45818066 mail: iduna@iduna.dk |
|  |  | Kontaktperson |
|  |  |  | Mette Borg |
|  |  | E-mail |
|  |  |  | mb@iduna.dk |
|  |  | SDS udarbejdet den |
|  |  |  | 22-02-2017 |
|  |  | SDS Version |
|  |  |  | 1.0 |
|  | 1.4. Nødtelefon |
|  |  |  | Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger. |

| PUNKT 2: Fareidentifikation |
| --- |
|  | 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. |
|  | 2.2. Mærkningselementer |
|  |  | Farepiktogram |
|  |  | Signalord |
|  |  |  | Fare |
|  |  | Risiko m.v. |
|  |  |  | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) |
|  |  | Sikkerhed |
|  |  |  | Generelt | - |
|  |  |  | Forebyggelse | Indånd ikke pulver. (P260). Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker. (P280). |
|  |  |  | Reaktion | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. (P303+P361+P353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). |
|  |  |  | Opbevaring | - |
|  |  |  | Bortskaffelse | - |
|  |  | Oplysningspligtige indholdsstoffer |
|  |  |  | dinatriummetasilicat |
|  | 2.3. Andre farer |
|  |  |  | - |
|  |  | Anden mærkning |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | - |
|  |  | VOC |
|  |  |  | - |

| PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer |
| --- |
|  | 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger |
|  |  | NAVN: natriumcarbonat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 497-19-8 EF-nr: 207-838-8 Index-nr: 011-005-00-2 INDHOLD: 40-60% CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2 H319 NAVN: dinatriummetasilicat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 6834-92-0 EF-nr: 229-912-9 REACH-nr: 01-211944811-37 Index-nr: 014-010-00-8 INDHOLD: 5-10% CLP KLASSIFICERING: Skin Corr. 1B, STOT SE 3 H314, H335 |
|  |  | (*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. |
|  | Andre oplysninger |
|  |  |  | Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2 - 3 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 6 - 9 |

| PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger |
| --- |
|  | 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. |
|  |  | Indånding |
|  |  |  | Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. |
|  |  | Hudkontakt |
|  |  |  | Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. |
|  |  | Øjenkontakt |
|  |  |  | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp. |
|  |  | Indtagelse |
|  |  |  | Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. |
|  |  | Forbrænding |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  | 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede |
|  |  |  | Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden. Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |
|  | 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  |  | Oplysning til lægen |
|  |  |  | Medbring dette sikkerhedsdatablad. |

| PUNKT 5: Brandbekæmpelse |
| --- |
|  | 5.1. Slukningsmidler |
|  |  |  | Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. |
|  | 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Nogle metaloxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. |
|  | 5.3. Anvisninger for brandmandskab |
|  |  |  | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. |

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld |
| --- |
|  | 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer |
|  |  |  | Undgå direkte kontakt med spildt stof. |
|  | 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning |
|  |  |  | Små spild tørres op med klud. Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. |
|  | 6.4. Henvisning til andre punkter |
|  |  |  | Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. |

| PUNKT 7: Håndtering og opbevaring |
| --- |
|  | 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering |
|  |  |  | Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. Undgå direkte kontakt med produktet. |
|  | 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed |
|  |  |  | Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. |
|  |  | Lagertemperatur |
|  |  |  | Frostfrit |
|  | 7.3. Særlige anvendelser |
|  |  |  | Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. |

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler |
| --- |
|  | 8.1. Kontrolparametre |
|  |  | Grænseværdier |
|  |  |  | Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste. |
|  |  | DNEL / PNEC |
|  |  |  | DNEL (dinatriummetasilicat): 6,22 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger Remarks: arbejdstagere DNEL (dinatriummetasilicat): 1,49 mg/kg Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger Remarks: arbejdstagere DNEL (dinatriummetasilicat): 1,55 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger Remarks: forbrugere DNEL (dinatriummetasilicat): 0,74 mg/kg Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger Remarks: forbrugere DNEL (dinatriummetasilicat): 0,74 mg/kg Exposure: Oral Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger Remarks: forbrugere PNEC (dinatriummetasilicat): 7,5 mg/l Exposure: Ferskvand Remarks: tds 28-11-2012 PNEC (dinatriummetasilicat): 1 mg/l Exposure: Havvand PNEC (dinatriummetasilicat): 1000 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg |
|  | 8.2. Eksponeringskontrol |
|  |  |  | Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt. |
|  |  | Generelle forholdsregler |
|  |  |  | Udvis alm. arbejdshygiejne. |
|  |  | Eksponeringsscenarier |
|  |  |  | Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes. |
|  |  | Eksponeringsgrænse |
|  |  |  | Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet. |
|  |  | Tekniske tiltag |
|  |  |  | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv. |
|  |  | Hygiejniske foranstaltninger |
|  |  |  | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. |
|  |  | Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet |
|  |  |  | Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet. |
|  | Personligt værneudstyr |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr. |
|  |  | Luftvejene |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  |  | Hud og krop |
|  |  |  | Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. |
|  |  | Hænder |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  |  | Øjne |
|  |  |  | Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. Ved risiko for produkt i øjnene: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold. |

| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber |
| --- |
|  | 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber |
|  | Fysisk tilstand | Fast stof |  |  |
|  | Farve | Hvid |  |  |
|  | Lugt | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | pH | 11,5 |  |  |
|  | Viskositet (40°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Massefylde (g/cm³) | 0,115 |  |  |
|  |  | Tilstandsændring og dampe |
|  | Smeltepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Kogepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Damptryk | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  |  | Data for brand- og eksplosionsfare |
|  | Flammepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Antændelighed (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Selvantændelighed (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Eksplosionsgrænser (Vol %) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  |  | Opløselighed |
|  | Opløselighed i vand | Opløselig |  |  |
|  | n-octanol/vand koefficient | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | 9.2. Andre oplysninger |
|  | Opløselighed i fedt (g/L) | Ingen data tilgængelige |  |  |

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet |
| --- |
|  | 10.1. Reaktivitet |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 10.2. Kemisk stabilitet |
|  |  |  | Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". |
|  | 10.3. Risiko for farlige reaktioner |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  | 10.4. Forhold, der skal undgås |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  | 10.5. Materialer, der skal undgås |
|  |  |  | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler |
|  | 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter |
|  |  |  | Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1. |

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger |
| --- |
|  | 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger |
|  |  | Akut toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Eksponeringsvej | Resultat |
|  |  |  | dinatriummetasilicat dinatriummetasilicat dinatriummetasilicat natriumcarbonat natriumcarbonat | Rotte Rotte Rotte Kanin Rotte | LD50 LC50 LD50 LD50 LD50 | Dermalt Inhalation Oral Dermalt Oral | > 5000 mg/kg 2,06 g/m3 1152-1349 mg/kg >2000 mg/kg 2800 mg/kg |
|  |  | Hudætsning/-irritation |
|  |  |  | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
|  |  | Alvorlig øjenskade/øjenirritation |
|  |  |  | Forårsager alvorlig øjenskade. |
|  |  | Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Kimcellemutagenicitet |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Kræftfremkaldende egenskaber |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Reproduktionstoksicitet |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Enkel STOT-eksponering |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Gentagne STOT-eksponeringer |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Aspirationsfare |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Langtidsvirkninger |
|  |  |  | Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden. Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |

| PUNKT 12: Miljøoplysninger |
| --- |
|  | 12.1. Toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Varighed | Resultat |
|  |  |  | dinatriummetasilicat dinatriummetasilicat dinatriummetasilicat natriumcarbonat natriumcarbonat | Fisk Dafnier Alger Fisk Dafnier | LC50 EC50 EC50 EC50 EC50 | 96h 96h 72h 96h 96h | 210 mg/l 1700 mg/l 207 mg/l 300 mg/l 265 mg/l |
|  | 12.2. Persistens og nedbrydelighed |
|  |  |  | Substans | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test | Resultat |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuleringspotentiale |
|  |  |  | Substans | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow | BCF |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |
|  | 12.4. Mobilitet i jord |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 12.6. Andre negative virkninger |
|  |  |  | Ingen særlige |

| PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse |
| --- |
|  | 13.1. Metoder til affaldsbehandling |
|  |  |  | Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. |
|  |  | Affald |  |  |
|  |  |  | EAK-kode | Kemikalieaffaldsgruppe: |
|  |  |  | 200115 | - |
|  |  | Særlig mærkning |
|  |  |  | - |
|  |  | Forurenet emballage |
|  |  |  | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. |

| PUNKT 14: Transportoplysninger |
| --- |
|  | 14.1 – 14.4 |
|  | Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG. |
|  |  | ADR/RID |
|  |  |  | 14.1. UN-nummer | - |
|  |  |  | 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse | - |
|  |  |  | 14.3. Transportfareklasse(r) | - |
|  |  |  | 14.4. Emballagegruppe | - |
|  |  |  | Bemærkninger | - |
|  |  |  | Tunnelkode | - |
|  |  | IMDG |
|  |  |  | UN-no. | - |
|  |  |  | Proper Shipping Name | - |
|  |  |  | Class | - |
|  |  |  | PG* | - |
|  |  |  | EmS | - |
|  |  |  | MP** | - |
|  |  |  | Hazardous constituent | - |
|  |  | IATA/ICAO |  |
|  |  |  | UN-no. | - |
|  |  |  | Proper Shipping Name | - |
|  |  |  | Class | - |
|  |  |  | PG* | - |
|  | 14.5. Miljøfarer |
|  |  |  | - |
|  | 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren |
|  |  |  | - |
|  | 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden |
|  |  |  | Ingen data |
|  | (*) Packing group |
|  | (**) Marine pollutant |

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering |
| --- |
|  | 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø |
|  |  | Anvendelsesbegrænsninger |
|  |  |  | Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser. Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes. |
|  |  | Krav om særlig uddannelse |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  | Kilder |
|  |  |  | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP). EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger. |
|  | 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering |
|  |  |  | Nej |

3230182541, IDUNA A/S, 6.2.0

| PUNKT 16: Andre oplysninger |
| --- |
|  |  | Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 |
|  |  |  | H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. |
|  |  | Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1 |
|  |  |  | PC35 = Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). PROC 1 = Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. SU 4 = Fremstilling af fødevarer |
|  |  | Andre symboler omtalt i punkt 2 |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | Ved klassificeringen af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret på følgende: Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. |
|  |  |  | Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. |
|  |  |  | Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. |
|  |  | Sikkerhedsdatabladet er valideret af |
|  |  |  | mb |
|  |  | Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) |
|  |  |  | - |
|  |  | Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) |
|  |  |  | - |

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3230182541, IDUNA A/S, 6.2.0

www.chymeia.com