| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden |
| --- |
| 1.1. Produktidentifikator |
| septFOAMSOAP |
| 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes |
| Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt |
| Human hygiene biocidal products |
| 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet |
| Adresse/Producent |
| HAGLEITNER HYGIENE International GmbH |
| Lunastrasse 5 |
| A-5700 Zell am See |
| Telefonnr. | +43 (0)5 0456 |
| Faxnr. | +43 (0)5 0456 7777 |
| E-Mail | regulatoryaffairs@hagleitner.at |
| Oplysninger fås hos / telefon | Regulatory Affairs |
| E-mail-adresse på person ansvarlig for dette SDS | regulatoryaffairs@hagleitner.at |
| Adresse/Leverandør |
| HAGLEITNER HYGIENE International GmbH |
| Lunastrasse 5 |
| AT5700 Zell am See |
| Telefonnr. | +43 (0)5 0456 |
| Faxnr. | +43 (0)5 0456 7777 |
| E-mail-adresse på person ansvarlig for dette SDS | regulatoryaffairs@hagleitner.at |
| 1.4. Nødtelefon |
| Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 43430 |
| PUNKT 2: Fareidentifikation |
| 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |  |
| Produktet er klassificeret og maerket efter EF-forordning nr. 1272/2008 |
| Til forklaring af forkortelser se punkt 16. |
| 2.2. Mærkningselementer |
| Mærkning ifølge EF-forordnung nr. 1272/2008 |
| Farepiktogrammer |
| Signalord |
| Advarsel |
| Faresætninger |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| EUH208 Indeholder | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, Kan udløse allergisk reaktion. |
| Sikkerhedssætninger |
| P501 | Indholdet/beholderen bortskaffes i ... |
| Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008) |
| For industrial application only. |
| 2.3. Andre farer |
| Ingen nævneværdige risici. |
| PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer *** |
| 3.2. Blandinger |
| Farlige komponenter (EF-forordning nr. 1272/2008) *** |
| Caprinsäureamidopropylbetain |
| CAS-Nr. | 73772-46-0 |
| EINECS-nr. | 277-600-6 |
| Koncentration | >= | 1 | < | 10 | % |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| Caprinsäureamidopropylbetain |
| CAS-Nr. | 73772-45-9 |
| EINECS-nr. | 277-599-2 |
| Koncentration | >= | 1 | < | 10 | % |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides |
| CAS-Nr. | 68424-85-1 |
| EINECS-nr. | 270-325-2 |
| Koncentration | >= | 1 | < | 2,5 | % |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Met. Corr. 1 | H290 |  |
| Skin Corr. 1B | H314 |  |
| Aquatic Acute 1 | H400 |  |
| Acute Tox. 4 | H302 |  |
| Acute Tox. 4 | H312 |  |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |  |
| Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Aquatic Acute 1 | H400 | M = 10 |
| poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| Koncentration | >= | 0,25 | < | 1 | % |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |
| Acute Tox. 4 | H302 |  |
| Skin Sens. 1B | H317 |  |
| Eye Dam. 1 | H318 |  |
| Carc. 2 | H351 |  |
| STOT RE 1 | H372 | åndedrætsorganer; Ekspositionsvej: inhalativ |
| Aquatic Acute 1 | H400 |  |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |  |
| Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008) |
|  | M = 10 |
| PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger |
| 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger |
| Generelle bemærkninger |
| Snavset og gennemvædet tøj tages straks af og fjernes sikkert. |
| Hvis det indåndes |
| Sørg for frisk luft. Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling. |
| I tilfælde af hudkontakt |
| Søg læge ved vedvarende hudirritation. |
| I tilfælde af øjenkontakt |
| Ved kontakt med øjnene skylles straks med meget vand i 15 minutter. Kontakt øjenlæge for behandling. |
| Hvis det sluges |
| Skyl munden grundigt med vand. Lad personen drikke vand i små slurke. Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket. |
| 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede |
| Følgende symptomer kan opstå: Åndenød |
| 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig |
| Meddelelse til læge / Behandling |
| Symptomatisk behandling |
| PUNKT 5: Brandbekæmpelse |
| 5.1. Slukningsmidler |
| Passende slukningsmidler |
| Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes tilbranden i omgivelserne. Alle gængse slukningsmidler kan anvendes. |
| Uegnet slukningsmiddel |
| Fuld vandstråle |
| 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen |
| I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser. |
| 5.3. Anvisninger for brandmandskab |
| Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk |
| Brug luftforsynet åndedrætsværn. |
| Øvrige oplysninger |
| Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter. |
| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld |
| 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer |
| Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/ blevet spildt. Anvend personlig beskyttelsesdragt. |
| 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger |
| Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. |
| 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning |
| Opsamles med væskebindende materiale (fx sand, kiselgur, adsorptionsmiddel). Rester skylles bort med store mængder vand. |
| 6.4. Henvisning til andre punkter |
| Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8). Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13. |
| PUNKT 7: Håndtering og opbevaring |
| 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering |
| Råd om sikker håndtering |
| Emballagen skal holdes tæt lukket. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges. |
| Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse |
| Produktet er ikke brændbart. Udsatte beholdere afkøles med vand. |
| 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed |
| Anbefalet opbevaringstemperatur |
| Værdi |  | 10 |  | 25 | °C |
| Lagerstabilitet |
| Opbevaringstid: 3 år |
| Krav til lager og beholdere |
| Må kun opbevares i den originale emballage. Lagerrum ventileres godt. |
| Anvisninger ved samlagring |
| Må ikke lagres sammen med levnedsmidler. Må ikke lagres sammen med foderstoffer. |
| Yderligere information om opbevaringsforhold |
| Må kun opbevares i originalbeholder, tæt tillukket og på et velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. |
| 7.3. Særlige anvendelser |
| For industrial application only. |
| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler |
| 8.1. Kontrolparametre |
| Øvrige oplysninger |
| Vi er ikke bekendt med nogen national grænseværdi. |
| 8.2. Eksponeringskontrol |
| Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger |
| Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges. |
| Åndedrætsværn - Obs. |
| Åndedrætsværn ved aerosol- eller tågedannelse. Ved overskridelse af arbejdsplads-grænsværdierne skal der benyttes et til dette formål godkent iltindåndingsapparat. |
| Håndværn |
| Handsker af nitril |
| Egnet materiale | nitril |
| Hanske tykhed | = | 0,5 | mm |
| Gennemtrængningshastighed | >= | 480 | min |
| z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300 |
| Øjenværn |
| Tætsluttende beskyttelsesbriller |
| Kropsbeskyttelse |
| Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser. |
| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber |
| 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber |
| Form | Flydende, klar |
| Farve | grøn |
| Lugt | Produktspecifik |
| pH-værdi |
| Værdi | ca. | 5,5 |  |  |
| Koncentration/H2O |  | 100 | % |
| temperatur |  | 20 | °C |
| Bemærkning | svagt sur |
| Frysepunkt |
| Værdi | ca. | -4 | til | 4 | °C |
| Sublimeringspunkt |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval |
| Værdi | ca. | 100 |  |  | °C |
| Flammepunkt |
| Værdi | > | 100 |  |  | °C |
| Bemærkning | Ikke anvendelig |
| Fordampningshastighed |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Fordampningstal |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Damptryk |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Dampmassefylde |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Massefylde |
| Værdi | ca. | 1,01 |  |  | g/cm³ |
| temperatur |  | 20 | °C |
| Vandopløselighed |
| Bemærkning | Fuldstændig blandbar |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Selvantændelsestemperatur |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| brændende nummer |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Dekomponeringstemperatur |
| Bemærkning | Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen. |
| Viskositet |
| dynamisk |
| Værdi | ca. | 5 | til | 15 | mPa.s |
| temperatur |  | 20 | °C |
| Oxiderende egenskaber |
| vurdering | Ingen kendte. |
| 9.2. Andre oplysninger |
| Massefylde |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Vægtfylde efter rystning |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Faststof indhold |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Mætningskoncentration |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Kritisk punkt |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Dissociationskonstant |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Overfladespænding |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Øvrige oplysninger |
| Ingen kendte. |
| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet |
| 10.1. Reaktivitet |
| Ingen kendte |
| 10.2. Kemisk stabilitet |
| Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepåvirkning. |
| 10.3. Risiko for farlige reaktioner |
| Beskyttes mod ekstrem varme- og kuldepåvirkning. Beskyttes mod forureninger. |
| 10.4. Forhold, der skal undgås |
| Må ikke opbevares ved temperaturer på over 30 °C. |
| Dekomponeringstemperatur |
| Bemærkning | Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen. |
| 10.5. Materialer, der skal undgås |
| Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering. |
| 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter |
| Giftige gasser/dampe |
| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger |
| 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger |
| Akut toksicitet ved indtagelse |
| ATE | > | 10.000 |  |  | mg/kg |
| metode | beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008) |
| Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter) |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides |
| Dyreart | rotte |
| LD50 | = | 795 |  |  | mg/kg |
| Akut toksicitet ved hudkontakt |
| ATE | > | 10.000 |  |  | mg/kg |
| metode | beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008) |
| Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter) |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides |
| Dyreart | rotte |
| LD50 | = | 1560 |  |  | mg/kg |
| Akut toksicitet ved indaanding |
|  | >= | 2000 |  |  | mg/l |
| Hudætsning/-irritation |
| vurdering | Ikke lokalirriterende |
| Bemærkning | On the basis of the test results and under the test conditions the product is to be classified as "harmless" as regards the possibility of skin irritations. |
| Kilde | SGS Institute Fresenius GmbH |
| alvorlig øjenskade/øjenirritation |
| vurdering | Lokalirriterende |
| sensibilisering |
| vurdering | Ikke sensibiliserende |
| Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Mutagenicitet |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Reproduktionstoksicitet |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| Cancerogenitet |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| PUNKT 12: Miljøoplysninger |
| 12.1. Toksicitet |
| Fiske giftighed |
| Referencestof | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| Dyreart | Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) |
| LC50 |  | 0,13 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 96 | h |
| Referencestof | kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider |
| CAS-Nr. | 63449-41-2 |
| Dyreart | Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) |
| LC50 |  | 1,7 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 96 | h |
| metode | OECD 203 |
| Giftighed overfor dafnier |
| Referencestof | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| Dyreart | Daphnia magna |
| EC50 |  | 0,2 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 48 | h |
| Referencestof | kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider |
| CAS-Nr. | 63449-41-2 |
| EC50 |  | 0,03 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 48 | h |
| metode | OECD 302 |
| Toksicitet for alger |
| Referencestof | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| Dyreart | Selenastrum capricornutum |
| EC50 |  | 0,1 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 72 | h |
| Referencestof | kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider |
| CAS-Nr. | 63449-41-2 |
| Dyreart | Selenastrum capricornutum |
| EC50 |  | 0,06 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 96 | h |
| metode | OECD 201 |
| Toksicitet for bakterier |
| Referencestof | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| Dyreart | Aktiveret slam |
| EC10 |  | 33 |  |  | mg/l |
| Referencestof | poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| Dyreart | Aktiveret slam |
| EC50 |  | 161 |  |  | mg/l |
| Referencestof | kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, chlorider |
| CAS-Nr. | 63449-41-2 |
| Dyreart | Aktiveret slam |
| EC20 |  | 10 |  |  | mg/l |
| Ekspositionsvarighed |  | 0,5 | h |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed |
| Generelle bemærkninger |
| ikke bestemt |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand |
| Bemærkning | ikke bestemt |
| 12.4. Mobilitet i jord |
| Generelle bemærkninger |
| ikke bestemt |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |
| Generelle bemærkninger |
| ikke bestemt |
| 12.6. Andre negative virkninger |
| Generelle bemærkninger |
| ikke bestemt |
| Yderligere information om økologi |
| Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr.648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. |
| PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse |
| 13.1. Metoder til affaldsbehandling |
| Restaffald |
| EAK affaldskode | 533 | Abfälle von Körperpflegemitteln |
| PUNKT 14: Transportoplysninger |
| Transport ad landvejen ADR/RID |
| 14.1. UN-nummer |
| UN 3082 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) |
| ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) |
| Klasse | 9 |
| Etikette for faremærkning | 9 |  |  |
| 14.4. Emballagegruppe |
| Emballagegruppe | III |
| Begrænset kvantitet | 5 l |
| Transportkategori | 3 |
| 14.5. Miljøfarer |
| miljø |
| Tunnelkode | E |
| Transport med søgånde skib IMDG/GGVSee |
| 14.1. UN-nummer |
| UN 3082 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) |
| ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) |
| Klasse | 9 |
| 14.4. Emballagegruppe |
| Emballagegruppe | III |
| 14.5. Miljøfarer |
| miljø |
| Fly transport |
| 14.1. UN-nummer |
| UN 3082 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) |
| ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) |
| Klasse | 9 |
| 14.4. Emballagegruppe |
| Emballagegruppe | III |
| 14.5. Miljøfarer |
| Environment |
| Oplysninger om alle transportformer |
| 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren |
| De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages. |
| Yderligere oplysninger |
| 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden |
| Ikke til rådighed |
| PUNKT 15: Oplysninger om regulering *** |
| 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø |
| 5 % eller mere, dog mindre end 15 %: *** |
| amfotere overfladeaktive stoffer |
| Andre bestanddele *** |
| alpha-iso-Methylionone, dipenten |
| VOC |
| VOC (CH) |  | 0,0 | % |  |  |
| VOC (EC) |  | 0,0 | % |  |  |
| Biocide Substance |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides |
| Koncentration | 21,8 | g/kg |
| CAS-Nr. | 68424-85-1 |
| poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride |
| Koncentration | 3 | g/kg |
| CAS-Nr. | 27083-27-8 |
| 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering |
| Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt. |
| PUNKT 16: Andre oplysninger |
| Ændringer / supplerende til teksten: Ændringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (*). |
| H-sætning(er) i pkt. 3 |
| H290 | Kan ætse metaller. |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H312 | Farlig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H351 | Mistænkt for at fremkalde kræft. |
| H372 | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering: |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| CLP-kategorier fra afsnit 3 |
| Acute Tox. 4 | Akut toksicitet, Kategori 4 |
| Aquatic Acute 1 | Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 1 |
| Carc. 2 | Carcinogenicitet, Kategori 2 |
| Eye Dam. 1 | Alvorlig øjenskade, Kategori 1 |
| Eye Irrit. 2 | øjenirritation, Kategori 2 |
| Met. Corr. 1 | Metalætsende stof eller blanding, Kategori 1 |
| Skin Corr. 1B | Hudætsning, Kategori 1B |
| Skin Sens. 1B | Hudsensibilisering, Kategori 1B |
| STOT RE 1 | Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 1 |
| Forkortelser |
| ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods |
| IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods |
| IATA: International Civil Aviation Organization |
| CAS: Chemical Abstracts Service |
| VOC: Volatile Organic Compound |
| MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration |
| NOEL: No observable effect level |
| NOEC: No observable effect concentration |
| LD: Lethal dose |
| LC: Lethal concentration |
| DNEL: Derived no effect level |
| IMO: International Maritime Organization |
| REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals |
| CEFIC: European Chemical Industry Council |
| PNEC: Predicted no effect concentration |
| DMEL: Derived minimal effect level |
| DNEL: Derived no effect level |
| RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses |
| UN: United Nations |
| Supplerende oplysninger |
| Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: *** |
| Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber. |