SIKKERHEDSDATABLAD

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden |
| --- |
|  | 1.1. Produktidentifikator |
|  |  | Handelsnavn |
|  |  |  | WC-Rens |
|  |  | Produkt nr. |
|  |  |  | 107 |
|  |  | REACH registreringsnummer |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  | 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes |
|  |  | Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Afrensning af kalk og urinsten Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). (PC35) Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere) (SU 22) |
|  |  | Anvendelser der frarådes |
|  |  |  | - |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16. |
|  | 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet |
|  |  | Firmanavn og adresse |
|  |  |  | Iduna A/S Blokken 25 DK - 3460 Birkerød tlf: +45 45818066 mail: iduna@iduna.dk |
|  |  | Kontaktperson |
|  |  |  | Mette Borg |
|  |  | E-mail |
|  |  |  | mb@iduna.dk |
|  |  | SDS udarbejdet den |
|  |  |  | 02-01-2017 |
|  |  | SDS Version |
|  |  |  | 3.0 |
|  | 1.4. Nødtelefon |
|  |  |  | Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger. |

| PUNKT 2: Fareidentifikation |
| --- |
|  | 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Eye Irrit. 2; H319 |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. |
|  | 2.2. Mærkningselementer |
|  |  | Farepiktogram |
|  |  | Signalord |
|  |  |  | Advarsel |
|  |  | Risiko m.v. |
|  |  |  | Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) |
|  |  | Sikkerhed |
|  |  |  | Generelt | - |
|  |  |  | Forebyggelse | Bær øjenbeskyttelse. (P280). |
|  |  |  | Reaktion | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). |
|  |  |  | Opbevaring | - |
|  |  |  | Bortskaffelse | - |
|  |  | Oplysningspligtige indholdsstoffer |
|  |  |  | - |
|  | 2.3. Andre farer |
|  |  |  | - |
|  |  | Anden mærkning |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  | VOC |
|  |  |  | - |

| PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer |
| --- |
|  | 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger |
|  |  | NAVN: Citronsyre monohydrat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 5949-29-1 EF-nr: 201-069-1 REACH-nr: 01-2119457026-42-xxxx INDHOLD: 10-15% CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2 H319 NAVN: (+)-vinsyre IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 87-69-4 EF-nr: 201-766-0 REACH-nr: 02-2119676676-20-0000 INDHOLD: 1-3% CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2 H319 NAVN: glycerol IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 56-81-5 EF-nr: 200-289-5 REACH-nr: 02-2119666189-25-0000 INDHOLD: 1-3% CLP KLASSIFICERING: NA NAVN: noniontensid 8 EO IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 166736-08-9 INDHOLD: 1-3% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 H302, H318 NAVN: xanthangummi IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 11138-66-2 EF-nr: 234-394-2 INDHOLD: <1% CLP KLASSIFICERING: NA NAVN: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 18479-58-8 EF-nr: 242-362-4 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 NAVN: linalylacetat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 115-95-7 EF-nr: 204-116-4 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 NAVN: 3,7-dimethyloctan-3-ol IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 78-69-3 EF-nr: 201-133-9 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 NAVN: 3,7-dimethyloct-6-ennitril IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 51566-62-2 EF-nr: 257-288-8 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Aquatic Chronic 3 H412 NAVN: octanal IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 124-13-0 EF-nr: 204-683-8 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H226, H315, H319, H412 NAVN: decanal IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 112-31-2 EF-nr: 203-957-4 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H315, H319, H412 NAVN: Phthalocyanin-metalkompleks i vand, C.I. Direct Blue 199 IDENTIFIKATIONSNUMRE: - INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: NA NAVN: C.I. Acid Blue 9 IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 157905-74-3 INDHOLD: <0.01% CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 |
|  |  | (*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. |
|  | Andre oplysninger |
|  |  |  | ATEmix(oral) > 2000 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2,04 - 3,06 |

| PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger |
| --- |
|  | 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. |
|  |  | Indånding |
|  |  |  | Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. |
|  |  | Hudkontakt |
|  |  |  | Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand. |
|  |  | Øjenkontakt |
|  |  |  | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge. |
|  |  | Indtagelse |
|  |  |  | Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. |
|  |  | Forbrænding |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  | 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede |
|  |  |  | Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |
|  | 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig |
|  |  |  | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
|  |  | Oplysning til lægen |
|  |  |  | Medbring dette sikkerhedsdatablad. |

| PUNKT 5: Brandbekæmpelse |
| --- |
|  | 5.1. Slukningsmidler |
|  |  |  | Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. |
|  | 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. |
|  | 5.3. Anvisninger for brandmandskab |
|  |  |  | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. |

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld |
| --- |
|  | 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning |
|  |  |  | Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. |
|  | 6.4. Henvisning til andre punkter |
|  |  |  | Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. |

| PUNKT 7: Håndtering og opbevaring |
| --- |
|  | 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering |
|  |  |  | Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. |
|  | 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed |
|  |  |  | Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. |
|  |  | Lagertemperatur |
|  |  |  | Frostfrit |
|  | 7.3. Særlige anvendelser |
|  |  |  | Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. |

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler |
| --- |
|  | 8.1. Kontrolparametre |
|  |  | Grænseværdier |
|  |  |  | Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste. |
|  |  | DNEL / PNEC |
|  |  |  | DNEL (glycerol): 56 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – lokale virkninger DNEL (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 73,5 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 20,8 mg/m3 Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (linalylacetat): 2,5 mg/kg Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (3,7-dimethyloctan-3-ol): 2,75 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (3,7-dimethyloctan-3-ol): 2,5 mg/kg/bw/day Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (3,7-dimethyloctan-3-ol): 2,76 mg/cm3 Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere PNEC (glycerol): 0,141 mg/kg/dw Exposure: Jord Varighed af eksponering: Kontinuerligt PNEC (glycerol): 8,85 mg/l Exposure: Vand PNEC (glycerol): 0,0885 mg/l Exposure: Havvand PNEC (glycerol): 0,885 mg/l Exposure: Ferskvand PNEC (glycerol): 3,3 mg/kg Exposure: Ferskvandssediment PNEC (glycerol): 0,33 mg/l Exposure: Havvandssediment PNEC (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 0,00204 mg/l Exposure: Ferskvand PNEC (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 0,0002 mg/l Exposure: Havvand PNEC (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 0,269 mg/kg Exposure: Ferskvandssediment PNEC (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 0,0269 mg/kg Exposure: Havvandssediment PNEC (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 0,0525 mg/kg Exposure: Jord PNEC (2,6-dimethyloct-7-en-2-ol): 10 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg PNEC (linalylacetat): 10 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg PNEC (linalylacetat): 0,0115 mg/kg Exposure: Jord PNEC (linalylacetat): 0,0609 mg/kg Exposure: Ferskvandssediment PNEC (linalylacetat): 0,00609 Exposure: Havvandssediment PNEC (linalylacetat): 0,0011mg/l Exposure: Ferskvand PNEC (linalylacetat): 0,00011 mg/l Exposure: Havvand PNEC (3,7-dimethyloctan-3-ol): 0,0089 mg/l Exposure: Ferskvand PNEC (3,7-dimethyloctan-3-ol): 0,00089 mg/l Exposure: Havvand PNEC (3,7-dimethyloctan-3-ol): 450 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg PNEC (3,7-dimethyloctan-3-ol): 0,0821 mg/kg Exposure: Ferskvandssediment PNEC (3,7-dimethyloctan-3-ol): 0,00821 mg/kg Exposure: Havvandssediment PNEC (3,7-dimethyloctan-3-ol): 0,0023 mg/kg Exposure: Jord |
|  | 8.2. Eksponeringskontrol |
|  |  |  | Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt. |
|  |  | Generelle forholdsregler |
|  |  |  | Udvis alm. arbejdshygiejne. |
|  |  | Eksponeringsscenarier |
|  |  |  | Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes. |
|  |  | Eksponeringsgrænse |
|  |  |  | Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet. |
|  |  | Tekniske tiltag |
|  |  |  | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv. |
|  |  | Hygiejniske foranstaltninger |
|  |  |  | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. |
|  |  | Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | Personligt værneudstyr |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Anvend kun CE mærket værneudstyr. |
|  |  | Luftvejene |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  |  | Hud og krop |
|  |  |  | Særligt arbejdstøj bør anvendes. |
|  |  | Hænder |
|  |  |  | Ingen særlige krav |
|  |  | Øjne |
|  |  |  | Anvendes i flaske med doseringstud. Ringe risiko for stænk i øjnene. Ved håndtering af koncentrat:Brug beskyttelsesbriller med sideskjold. |

| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber |
| --- |
|  | 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber |
|  | Fysisk tilstand | Flydende |  |  |
|  | Farve | Blå |  |  |
|  | Lugt | Behagelig |  |  |
|  | pH | 2,3 |  |  |
|  | Viskositet (40°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Massefylde (g/cm³) | 1,05 |  |  |
|  |  | Tilstandsændring og dampe |
|  | Smeltepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Kogepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Damptryk | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  |  | Data for brand- og eksplosionsfare |
|  | Flammepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Antændelighed (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Selvantændelighed (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Eksplosionsgrænser (Vol %) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  |  | Opløselighed |
|  | Opløselighed i vand | Opløselig |  |  |
|  | n-octanol/vand koefficient | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | 9.2. Andre oplysninger |
|  | Opløselighed i fedt (g/L) | Ingen data tilgængelige |  |  |

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet |
| --- |
|  | 10.1. Reaktivitet |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 10.2. Kemisk stabilitet |
|  |  |  | Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". |
|  | 10.3. Risiko for farlige reaktioner |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  | 10.4. Forhold, der skal undgås |
|  |  |  | Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles. |
|  | 10.5. Materialer, der skal undgås |
|  |  |  | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler |
|  | 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter |
|  |  |  | Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1. |

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger |
| --- |
|  | 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger |
|  |  | Akut toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Eksponeringsvej | Resultat |
|  |  |  | C.I. Acid Blue 9 Phthalocyanin-metalkompleks i ... decanal 3,7-dimethyloct-6-ennitril 3,7-dimethyloctan-3-ol 3,7-dimethyloctan-3-ol linalylacetat linalylacetat 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol xanthangummi noniontensid 8 EO glycerol glycerol (+)-vinsyre Citronsyre monohydrat Citronsyre monohydrat | Rotte Rotte Rotte Rotte Kanin Rotte Kanin Rotte Kanin Rotte Rotte Rotte Kanin Rotte Rotte Rotte Rotte | LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 LD50 | Oral Oral Oral Oral Dermalt Oral Dermalt Oral Dermalt Oral Oral Oral Oral Oral Oral Dermalt Oral | 2,000 mg/kg >5000 mg/kg 3730 mg/kg 5300 mg/kg >5000 mg/l 8279 mg/kg 5610 mg/kg 10000 mg/kg >5000 mg/kg 3600 mg/kg >5000 mg/l 200-2000 mg/kg 18.700 mg/kg 12.600 mg/kg 3200 mg/kg >2.000 ng/kg 5400 mg/kg |
|  |  | Hudætsning/-irritation |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Alvorlig øjenskade/øjenirritation |
|  |  |  | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
|  |  | Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Kimcellemutagenicitet |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Kræftfremkaldende egenskaber |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Reproduktionstoksicitet |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Enkel STOT-eksponering |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Gentagne STOT-eksponeringer |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Aspirationsfare |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Langtidsvirkninger |
|  |  |  | Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |

| PUNKT 12: Miljøoplysninger |
| --- |
|  | 12.1. Toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Varighed | Resultat |
|  |  |  | C.I. Acid Blue 9 C.I. Acid Blue 9 Phthalocyanin-metalkompleks i ... 3,7-dimethyloct-6-ennitril 3,7-dimethyloctan-3-ol 3,7-dimethyloctan-3-ol 3,7-dimethyloctan-3-ol 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol xanthangummi xanthangummi noniontensid 8 EO noniontensid 8 EO glycerol glycerol Citronsyre monohydrat Citronsyre monohydrat | Fisk Dafnier Fisk Fisk Fisk Dafnier Alger Alger Dafnier Fisk Dafnier Fisk Fisk Dafnier Dafnier Fisk Dafnier Fisk | LC50 EC50 LC50 LC50 LC50 EC50 EC50 EC50 EC50 LC50 EC50 LC50 LC50 EC50 LC50 LC50 EC50 LC50 | 96h 48h 96h 96h 96h 48h 72h 72h 48h 96h 48h 96h 96h 72h 72h 96h | 1-10 mg/l 1-10 mg/l >500 mg/l 22,46 mg/l 22 mg/l 27 mg/l 22 mg/l 29,16 mg/l 10,7 mg/l 2,04 mg/l 980 mg/l 490 mg/l 10-100 mg/l 1-10 mg/l >10.000 mg/l >10.000 mg/l 1535 mg/l 440 |
|  | 12.2. Persistens og nedbrydelighed |
|  |  |  | Substans | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test | Resultat |
|  |  |  | noniontensid 8 EO Citronsyre monohydrat | Ja Ja | CO2 Evolution Test CO2 Evolution Test | >60% 97 % |
|  | 12.3. Bioakkumuleringspotentiale |
|  |  |  | Substans | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow | BCF |
|  |  |  | glycerol Citronsyre monohydrat | Nej Nej | -1,76 -1,64 | Ingen data Ingen data |
|  | 12.4. Mobilitet i jord |
|  |  |  | glycerol: Log Koc= -1,315344, Kalkuleret fra LogPow (). (+)-vinsyre: Log Koc= 0,268456, Kalkuleret fra LogPow (Potentiel høj mobilitet.). Citronsyre monohydrat: Log Koc= -1,220316, Kalkuleret fra LogPow (Potentiel høj mobilitet.). |
|  | 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 12.6. Andre negative virkninger |
|  |  |  | Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed. |

| PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse |
| --- |
|  | 13.1. Metoder til affaldsbehandling |
|  |  |  | Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald. |
|  |  | Affald |  |  |
|  |  |  | EAK-kode | Kemikalieaffaldsgruppe: |
|  |  |  | 200114 | - |
|  |  | Særlig mærkning |
|  |  |  | - |
|  |  | Forurenet emballage |
|  |  |  | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. |

| PUNKT 14: Transportoplysninger |
| --- |
|  | 14.1 – 14.4 |
|  | Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG. |
|  |  | ADR/RID |
|  |  |  | 14.1. UN-nummer | - |
|  |  |  | 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse | - |
|  |  |  | 14.3. Transportfareklasse(r) | - |
|  |  |  | 14.4. Emballagegruppe | - |
|  |  |  | Bemærkninger | - |
|  |  |  | Tunnelkode | - |
|  |  | IMDG |
|  |  |  | UN-no. | - |
|  |  |  | Proper Shipping Name | - |
|  |  |  | Class | - |
|  |  |  | PG* | - |
|  |  |  | EmS | - |
|  |  |  | MP** | - |
|  |  |  | Hazardous constituent | - |
|  |  | IATA/ICAO |  |
|  |  |  | UN-no. | - |
|  |  |  | Proper Shipping Name | - |
|  |  |  | Class | - |
|  |  |  | PG* | - |
|  | 14.5. Miljøfarer |
|  |  |  | - |
|  | 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren |
|  |  |  | - |
|  | 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden |
|  |  |  | Ingen data |
|  | (*) Packing group |
|  | (**) Marine pollutant |

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering |
| --- |
|  | 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø |
|  |  | Anvendelsesbegrænsninger |
|  |  |  | Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes. |
|  |  | Krav om særlig uddannelse |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | PR-nr: 1460368 |
|  |  | Kilder |
|  |  |  | EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP). EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger. |
|  | 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering |
|  |  |  | Nej |

3230182541, IDUNA A/S, 6.2.0

| PUNKT 16: Andre oplysninger |
| --- |
|  |  | Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 |
|  |  |  | H226 - Brandfarlig væske og damp. H302 - Farlig ved indtagelse. H315 - Forårsager hudirritation. H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
|  |  | Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1 |
|  |  |  | PC35 = Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). SU 22 = Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere) |
|  |  | Andre symboler omtalt i punkt 2 |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | Ved klassificeringen af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret på følgende: Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. |
|  |  |  | Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. |
|  |  |  | Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. |
|  |  | Sikkerhedsdatabladet er valideret af |
|  |  |  | mb |
|  |  | Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) |
|  |  |  | 25-09-2014 |
|  |  | Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) |
|  |  |  | 25-09-2014 |

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3230182541, IDUNA A/S, 6.2.0

www.chymeia.com