SIKKERHEDSDATABLAD

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden |
| --- |
|  | 1.1. Produktidentifikator |
|  |  | Handelsnavn |
|  |  |  | Maskinopvask med klor |
|  |  | Produkt nr. |
|  |  |  | 68 |
|  |  | REACH registreringsnummer |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  | 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes |
|  |  | Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Koncentreret, proffesionelt, desinficerende Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). (PC35) Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. (PROC 1) Fremstilling af fødevarer (SU 4) |
|  |  | Anvendelser der frarådes |
|  |  |  | - |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16. |
|  | 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet |
|  |  | Firmanavn og adresse |
|  |  |  | Iduna A/S Blokken 25 DK - 3460 Birkerød tlf: +45 45818066 mail: iduna@iduna.dk |
|  |  | Kontaktperson |
|  |  |  | Mette Borg |
|  |  | E-mail |
|  |  |  | mb@iduna.dk |
|  |  | SDS udarbejdet den |
|  |  |  | 16-01-2017 |
|  |  | SDS Version |
|  |  |  | 2.0 |
|  | 1.4. Nødtelefon |
|  |  |  | Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger. |

| PUNKT 2: Fareidentifikation |
| --- |
|  | 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. |
|  | 2.2. Mærkningselementer |
|  |  | Farepiktogram |
|  |  | Signalord |
|  |  |  | Fare |
|  |  | Risiko m.v. |
|  |  |  | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) |
|  |  | Sikkerhed |
|  |  |  | Generelt | - |
|  |  |  | Forebyggelse | Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260). Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker. (P280). |
|  |  |  | Reaktion | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. (P303+P361+P353). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). |
|  |  |  | Opbevaring | - |
|  |  |  | Bortskaffelse | - |
|  |  | Oplysningspligtige indholdsstoffer |
|  |  |  | kaliumhydroxid, natriumhydroxid, natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor, kiselsyre, natriumsalt |
|  | 2.3. Andre farer |
|  |  |  | - |
|  |  | Anden mærkning |
|  |  |  | Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. (EUH031) |
|  |  | Andet |
|  |  | VOC |
|  |  |  | - |

| PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer |
| --- |
|  | 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger |
|  |  | NAVN: pentakaliumtriphosphat IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 13845-36-8 EF-nr: 237-574-9 Index-nr: 0½9-002-00-8 INDHOLD: 5-10% CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 NAVN: kaliumhydroxid IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 1310-58-3 EF-nr: 215-181-3 REACH-nr: 02-2119671677-23-0000 Index-nr: 019-002-00-8 INDHOLD: 3-5% CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A H290, H302, H314 NAVN: natriumhydroxid IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 1310-73-2 EF-nr: 215-185-5 REACH-nr: 02-2119675240-44-0000 Index-nr: 011-002-00-6 INDHOLD: 1-3% CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, Skin. Corr. 1A H290, H314 NAVN: natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 7681-52-9 EF-nr: 231-668-3 REACH-nr: 01-2119488154-34 Index-nr: 017-011-00-1 INDHOLD: 1-3% CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin corr. 1B, Aquatic Acute 1 H290, H312, H314, H335, H400, EUH031 (M-acute = 10) NAVN: kiselsyre, natriumsalt IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 1344-09-8 EF-nr: 215-687-4 INDHOLD: 1-3% CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 H290, H315, H318, H335 NAVN: 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 37971-36-1 EF-nr: 253-733-5 INDHOLD: <1% CLP KLASSIFICERING: Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2 H290, H319 |
|  |  | (*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. |
|  | Andre oplysninger |
|  |  |  | ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) > 2000 Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2,7136 - 4,0704 Skin Corr. 1A Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,108 - 1,662 N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 0,72 - 1,08 |

| PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger |
| --- |
|  | 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. |
|  |  | Indånding |
|  |  |  | Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. |
|  |  | Hudkontakt |
|  |  |  | Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. |
|  |  | Øjenkontakt |
|  |  |  | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp. |
|  |  | Indtagelse |
|  |  |  | Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. |
|  |  | Forbrænding |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  | 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede |
|  |  |  | Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden. Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |
|  | 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  |  | Oplysning til lægen |
|  |  |  | Medbring dette sikkerhedsdatablad. |

| PUNKT 5: Brandbekæmpelse |
| --- |
|  | 5.1. Slukningsmidler |
|  |  |  | Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. |
|  | 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Halogenerede forbindelser. Carbonoxider. Nogle metaloxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. |
|  | 5.3. Anvisninger for brandmandskab |
|  |  |  | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. |

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld |
| --- |
|  | 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer |
|  |  |  | Undgå direkte kontakt med spildt stof. Undgå at indånde dampe fra spildt stof. |
|  | 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning |
|  |  |  | Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. |
|  | 6.4. Henvisning til andre punkter |
|  |  |  | Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. |

| PUNKT 7: Håndtering og opbevaring |
| --- |
|  | 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering |
|  |  |  | Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. Undgå direkte kontakt med produktet. |
|  | 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed |
|  |  |  | Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. |
|  |  | Lagertemperatur |
|  |  |  | Frostfrit |
|  | 7.3. Særlige anvendelser |
|  |  |  | Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. |

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler |
| --- |
|  | 8.1. Kontrolparametre |
|  |  | Grænseværdier |
|  |  |  | natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor (STEL) Grænseværdi: - ppm ¦ 1,5 mg/m³ natriumhydroxid (AT, <1994) Grænseværdi: - ppm ¦ 2 mg/m³ Anm: L (L = Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. ) kaliumhydroxid (AT, (<1994)) Grænseværdi: - ppm ¦ 2 mg/m³ Anm: L (L = Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. ) |
|  |  | DNEL / PNEC |
|  |  |  | DNEL (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 80 mg/kg/bw/day Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere DNEL (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 15 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 4,2 mg/kg/bw/day Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 158 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 2,1 mg/kg/bw/day Exposure: Oral Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - generel befolkning DNEL (pentakaliumtriphosphat): 2,79 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 3,1 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 1,55 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere DNEL ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 0,5 mg/m3 Exposure: Dermalt Varighed af eksponering: På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere Remarks: arbejdstagere DNEL (natriumhydroxid): 1,0 mg/m3 Exposure: Inhalation Varighed af eksponering: På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere PNEC (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 1,47 mg/kg Exposure: Ferskvandssediment PNEC (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 0,491 mg/kg/dw Exposure: Jord PNEC (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 10,42 mg/l Exposure: Vand PNEC (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 0,33 mg/l Exposure: Havvand PNEC (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 3,33 mg/l Exposure: Ferskvand PNEC (2-phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre): 50,4 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg PNEC (pentakaliumtriphosphat): 0,05 mg/l Exposure: Ferskvand PNEC (pentakaliumtriphosphat): 0,005 mg/l Exposure: Havvand PNEC (pentakaliumtriphosphat): 0,5 mg/l Exposure: Periodisk udslip PNEC (pentakaliumtriphosphat): 50 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg PNEC ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 0,21 ug/l Exposure: Ferskvand PNEC ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 0,042 ug/l Exposure: Havvand PNEC ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 0,03 mg/l Exposure: Spildevandsanlæg PNEC ( natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor): 00,26 ug/L Exposure: Periodisk udslip |
|  | 8.2. Eksponeringskontrol |
|  |  |  | Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001 |
|  |  | Generelle forholdsregler |
|  |  |  | Udvis alm. arbejdshygiejne. |
|  |  | Eksponeringsscenarier |
|  |  |  | Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes. |
|  |  | Eksponeringsgrænse |
|  |  |  | Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor. |
|  |  | Tekniske tiltag |
|  |  |  | Luftbårne gas- og støvkoncentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser. |
|  |  | Hygiejniske foranstaltninger |
|  |  |  | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. |
|  |  | Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet |
|  |  |  | Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet. |
|  | Personligt værneudstyr |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Anvend kun CE mærket værneudstyr. |
|  |  | Luftvejene |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  |  | Hud og krop |
|  |  |  | Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. |
|  |  | Hænder |
|  |  |  | Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering: Ved håndtering af koncentrat: Anbefalet: Husholdningshandsker . Se fabrikantens anvisninger. |
|  |  | Øjne |
|  |  |  | Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering: Ved håndtering af koncentrat: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold. |

| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber |
| --- |
|  | 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber |
|  | Fysisk tilstand | Flydende |  |  |
|  | Farve | Farveløs |  |  |
|  | Lugt | Karakteristisk |  |  |
|  | pH | 13,8 |  |  |
|  | Viskositet (40°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Massefylde (g/cm³) | 1,19 |  |  |
|  |  | Tilstandsændring og dampe |
|  | Smeltepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Kogepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Damptryk | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  |  | Data for brand- og eksplosionsfare |
|  | Flammepunkt (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Antændelighed (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Selvantændelighed (°C) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | Eksplosionsgrænser (Vol %) | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  |  | Opløselighed |
|  | Opløselighed i vand | Opløselig |  |  |
|  | n-octanol/vand koefficient | Ingen data tilgængelige |  |  |
|  | 9.2. Andre oplysninger |
|  | Opløselighed i fedt (g/L) | Ingen data tilgængelige |  |  |

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet |
| --- |
|  | 10.1. Reaktivitet |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 10.2. Kemisk stabilitet |
|  |  |  | Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". |
|  | 10.3. Risiko for farlige reaktioner |
|  |  |  | Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. |
|  | 10.4. Forhold, der skal undgås |
|  |  |  | Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles. |
|  | 10.5. Materialer, der skal undgås |
|  |  |  | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler |
|  | 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter |
|  |  |  | Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1. |

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger |
| --- |
|  | 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger |
|  |  | Akut toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Eksponeringsvej | Resultat |
|  |  |  | 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb... 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb... 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhydroxid kaliumhydroxid pentakaliumtriphosphat | Rotte Rotte Rotte Kanin Rotte Rotte Kanin Rotte Rotte | LC50 LD50 LD50 LD50 LC50 LD50 LD lo LD50 LC50 | Inhalation Dermalt Oral Dermalt Inhalation Oral Oral Oral Oral | 1979 mg/m3air >4000mg/kg >4000mg/kg >2000 mg/kg 10,5 mg/l >1100 mg/kg 500 mg/kg 273 mg/kg 3000 mg/kg |
|  |  | Hudætsning/-irritation |
|  |  |  | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
|  |  | Alvorlig øjenskade/øjenirritation |
|  |  |  | Forårsager alvorlig øjenskade. |
|  |  | Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Kimcellemutagenicitet |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Kræftfremkaldende egenskaber |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Reproduktionstoksicitet |
|  |  |  | Substansdata: natriumhypochloritopløsning 15 aktiv chlor Organisme: Rotte Resultat: 5,7 mg/kg |
|  |  | Enkel STOT-eksponering |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Gentagne STOT-eksponeringer |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Aspirationsfare |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  |  | Langtidsvirkninger |
|  |  |  | Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden. Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |

| PUNKT 12: Miljøoplysninger |
| --- |
|  | 12.1. Toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Varighed | Resultat |
|  |  |  | 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb... 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb... 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb... kiselsyre, natriumsalt natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhypochloritopløsning 1... natriumhydroxid natriumhydroxid kaliumhydroxid kaliumhydroxid pentakaliumtriphosphat pentakaliumtriphosphat | Fisk Alger Dafnier Dafnier Fisk Fisk Alger Dafnier Fisk Fisk Dafnier Fisk Dafnier Fisk Fisk Fisk Fisk | LC50 EC50 EC50 EC50 NOEC LC50 NOEC EC50 LC50 NOEC EC50 LC50 EC50 LC50 LC50 LC50 LC50 | 96h 72h 24h 48h 96h 96h 7 dage 48h 96h 96h 48h 96h 24h 96h 24h 96h 24h | >1042 mg/l >1081 mg/l >1071 mg/l 4857 mg/l 0,04 0,03-0,6 mg/l 0,0021 0,141 0,06 mg/l 0,04 mg/l 0,141 mg/l 125 mg/l 76 mg/l 80 mg/l 165 mg/l 80 mg/l 165 |
|  | 12.2. Persistens og nedbrydelighed |
|  |  |  | Substans | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test | Resultat |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuleringspotentiale |
|  |  |  | Substans | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow | BCF |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |
|  | 12.4. Mobilitet i jord |
|  |  |  | 2-phosphonobutan-1,2,4-tricarb...: Log Koc= -0,998584, Kalkuleret fra LogPow (). |
|  | 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 12.6. Andre negative virkninger |
|  |  |  | Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer. |

| PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse |
| --- |
|  | 13.1. Metoder til affaldsbehandling |
|  |  |  | Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. |
|  |  | Affald |  |  |
|  |  |  | EAK-kode | Kemikalieaffaldsgruppe: |
|  |  |  | 200115 | - |
|  |  | Særlig mærkning |
|  |  |  | - |
|  |  | Forurenet emballage |
|  |  |  | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. |

| PUNKT 14: Transportoplysninger |
| --- |
|  | 14.1 – 14.4 |
|  | Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods. |
|  |  | ADR/RID |
|  |  |  | 14.1. UN-nummer | 1719 |
|  |  |  | 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse | Ætsende alkalisk væske n.o.s. (Natrium- og Kaliumhydroxyd) |
|  |  |  | 14.3. Transportfareklasse(r) | 8 |
|  |  |  | 14.4. Emballagegruppe | III |
|  |  |  | Bemærkninger | - |
|  |  |  | Tunnelkode | - |
|  |  | IMDG |
|  |  |  | UN-no. | 1719 |
|  |  |  | Proper Shipping Name | Caustic alkali liquid n.o.s. (Sodium- and potassium hydroxide) |
|  |  |  | Class | 8 |
|  |  |  | PG* | III |
|  |  |  | EmS | - |
|  |  |  | MP** | - |
|  |  |  | Hazardous constituent | - |
|  |  | IATA/ICAO |  |
|  |  |  | UN-no. | 1719 |
|  |  |  | Proper Shipping Name | Caustic alkali liquid n.o.s. (Sodium- and potassium hydroxide) |
|  |  |  | Class | 8 |
|  |  |  | PG* | III |
|  | 14.5. Miljøfarer |
|  |  |  | - |
|  | 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren |
|  |  |  | - |
|  | 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden |
|  |  |  | Ingen data |
|  | (*) Packing group |
|  | (**) Marine pollutant |

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering |
| --- |
|  | 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø |
|  |  | Anvendelsesbegrænsninger |
|  |  |  | Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser. Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes. |
|  |  | Krav om særlig uddannelse |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | PR-nr: 1012055 |
|  |  | Kilder |
|  |  |  | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer med senere ændringer. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP). EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger. |
|  | 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering |
|  |  |  | Nej |

3230182541, IDUNA A/S, 6.2.0

| PUNKT 16: Andre oplysninger |
| --- |
|  |  | Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 |
|  |  |  | H290 - Kan ætse metaller. H302 - Farlig ved indtagelse. H312 - Farlig ved hudkontakt. H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H315 - Forårsager hudirritation. H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. H400 - Meget giftig for vandlevende organismer. EUH031 - Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. |
|  |  | Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1 |
|  |  |  | PC35 = Vaske- og renseprodukter(herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). PROC 1 = Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering. SU 4 = Fremstilling af fødevarer |
|  |  | Andre symboler omtalt i punkt 2 |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | Ved klassificeringen af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret på følgende: Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. |
|  |  |  | Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. |
|  |  |  | Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. |
|  |  | Sikkerhedsdatabladet er valideret af |
|  |  |  | mb |
|  |  | Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) |
|  |  |  | 20-10-2015 |
|  |  | Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) |
|  |  |  | 20-10-2015 |

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:3230182541, IDUNA A/S, 6.2.0

www.chymeia.com